## Slide 1: Kartografie

## Slide 2
nauka o zobrazování zemského povrchu do map, o konstrukci, tisku a užití map
pro znázornění objektů na mapách je zapotřebí znát jejich polohu na zemském povrchu.
polohu určujeme pomocí zeměpisných souřadnic: zeměpisné šířky a délky
méně přesně např. podle orientační síťě – sloupce označeny čísly, řádky písmeny

## Slide 3: Zeměpisná délka (lambda)
je úhel mezi základním a místním poledníkem
základním poledníkem je Greenwichský (lambda=0°), místní poledník prochází určovaným bodem
poledník spojuje všechny body se stejnou zeměpisnou délkou a nastává na něm všude současně poledne

## Slide 4: Zeměpisná šířka (Fí)
je úhel mezi rovinou rovníku (Fí=0°) a spojnicí středu země s určovaným bodem
rovnoběžka je spojnice míst stejné zeměpisné šířky
hlavní rovnoběžkou je rovník 0°

## Slide 6: S pomocí atlasu určete zeměpisné souřadnice následujích měst:
New York:
Brasilia:
Kahira:
Auckland:
Peking:
Tokyo:
Quito:
Sydney:
Amsterdam:

## Slide 7: Zeměpisné souřadnice:
New York:  42 s.š.  73 z.d.
Brasilia:  16 j.š.  48 z.d.
Kahira:  30 s.š.  32 v.d.
Auckland:  37 j.š.  175 v.d.
Peking:  40 s.š.  117 v.d.
Tokyo:  37 s.š.  139 v.d.
Quito:  1 j.š.  78 z.d.
Sydney:  34 j.š.  152 v.d.
Amsterdam:  53 s.š.  5 v.d.

## Slide 8: Vznik mapy – mapová měření
původní mapování nebo odvození z již existujících map (mapy původní a odvozené)
rozvoj techniky znamenal významné změny při vzniku map. Dnes rozhodujícím způsobem ovlivňuje družicové snímkování a dálkový průzkum Země

## Slide 9: Klasická metodika:
astronomická měření - určení přesné zeměpisné (délka a šířka) polohy základních bodů
geodetická měření- doplnění základních bodů o trojúhelníkovou síť pokrývající mapované území -trigonometrická, triangulační síť. Výchozím triangulačním bodem je vrch Pecný (Benešovská pahorkatina, není přístupný). Trigonometrická síť byla doplněna nivelačními měřeními, což je síť přesně změřených nadmořských výšek, ta je základem pro podrobný výškopis. Nulová hladina pro ČR je hladina Baltu (Kronštadt ve Finském zálivu), základní nivelační bod je Lišov, který má 564,7597 m n.m. (za 1. republiky byla nulová hladina Jadranu v Terstu).
topografická měření - podrobná situační a nivelační měření v terénu, vnáší se do mapových listů
doplňková měření

## Slide 10: Současné metody:
s rozvojem letecké a kosmické techniky do mapování promluvily významnou měrou letadla a družice
družice obíhají kolem Země po kruhových drahách, rozlišujeme dráhu polární (subpolární), rovníkovou a šikmou (učebnice str. 8)
nejlepších výkonů dosahují americké vojenské a špionážní družice, které rozlišují na Zemi předměty o rozměrech několika decimetrů.
Global Positioning System - GPS

## Slide 11: Mapa:
na základě mapových měření vzniká mapa
zemský povrch můžeme zobrazovat buďto v rovině, nebo trojrozměrně
nejdokonalejším znázorněním zemského povrchu je glóbus. Všechny tvary jsou podobné tvarům na zemi, úhly zůstávají stejné a všechny vzdálenosti jsou zmenšeny v konstantním poměru 1:m. Tento poměr se nazývá délkové měřítko glóbu. Pro mnoho účelů se však glóbus nehodí a proto používáme méně přesné zobrazení zemského povrchu, kterým je mapa.
mapa je zmenšený zjednodušený rovinný obraz zemského povrchu. Mapa vyjadřuje smluvenými znaky rozmístění a vlastnosti skutečných geografických jevů.

## Slide 12: Měřítko mapy:
měřítko mapy: je to poměr zmenšení (m) skutečnosti do rozměrů mapy. 1:m
na mapě na rozdíl od glóbu nemůže platit jednotné měřítko
měřítko uváděné na mapě je měřítkem glóbu ze kterého byla mapa odvozena
měřítko je tedy poměr vzdáleností na mapě a ve skutečnosti, platí však pouze v některých částech mapy
číselné, slovní, grafické měřítko

## Slide 13: Kartografická zobrazení podle zkreslení:
plochojevná (plochojevnost-ekvivalence) zobrazení zachovávají plochy, ale zkreslují úhly, délky
délkojevnost (ekvidistance) - zachovány délky poledníků nebo rovnoběžek
úhlojevná (úhlojevnost - konformita) zobrazení zachovávají úhly, ale zkreslují plochy, délky. Důležitá vlastnost navigačních map (např. námořních).
vyrovnávací (kompenzační)zobrazení se snaží o kompromis. Délky jsou zkresleny ve všech zobrazeních, nejčastěji

## Slide 14: Kartografická zobrazení podle referenční plochy:
jednoduchá kartografická zobrazení – nahrazují zemský povrch nejprve glóbem, a ten převedou do roviny přímo (zobrazením na plochu), nebo prostřednictvím válce a kužele.
  Azimutální zobrazení – používají jako zobrazovací plochu rovinu, která se dotýká v jednom bodě glóbu. Jsou vhodná pro území tvaru kruhu – polární oblasti.
  Válcová zobrazení – zobrazují povrch glóbu nejdříve na plášť válce, který potom rozvine do roviny. Hodí se pro protáhlá území kolem rovníku, nebo protáhlá území kolem poledníků.
  Kuželová zobrazení – zobrazují globus na plášť kužele, který potom rozvinou do roviny. Hodí se pro protáhlá území kolem rovnoběžek ve středních zeměpisných šířkách.
obecná kartografická zobrazení – nedají se vysvětlit názorně pomocí jedné zobrazovací plochy. Zejména pro mapy světa na jednom listě mapy.

## Slide 15: Podle polohy dotykového bodu rozlišujeme zobrazení v poloze:
normální – dotykovým bodem je zeměpisný pól
příčnou – dotykovým bodem je místo na rovníku
šikmou – dotykový bod je kdekoli jinde

## Slide 17: Kartometrie:
Zjišťování délek
pravítkem, křivkoměrem, odpichovátkem
Měření ploch
pravidelné plochy (geometrického tvaru) zjišťujeme výpočtem
u nepravidelných ploch měříme plochu na mapě planimetrem nebo méně přesně pomocí drobné čtvercové sítě
Měření úhlů - měření azimutu
úhly měříme na mapě nejčastěji horizontálně - jako azimut nebo vypočítáváme výškový úhel (ze vzdálenosti vrstevnic, jsou-li na mapě).
azimut je záporně orientovaný horizontální úhel (po směru hodinových ručiček) mezi severem a konkrétním směrem. Azimut východu je tak 90°, jihu 180° a západu 270°.

## Slide 19: Druhy map:
podle funkce - kterému odborníkovi či člověku taková mapa slouží, ve kterém resortu je využita.vojenské, hospodářské, školní, turistické, sportovní
podle měřítka
  mapy malých měřítek: nad 1:1000 000
  mapy středních měřítek: 1:200 000 - 1:1000 000
  mapy velkých měřítek: do 1:200 000
podle obsahu se rozeznávají – topografické a tematické mapy.
  Topografické mapy – jednotlivé prvky jako reliéf, vodstvo, rostlinný a půdní kryt, sídla, komunikace atd. jsou vzájemně vyváženy. Dělí se na podrobné mapy velkého měřítka do 1:5000 – katastrální mapy, topografické mapy nad 1:10 000, obecně geografické mapy měřítka nad 1:500 000
  Tématické mapy – topografický obsah je redukován, hlavní náplň tvoří tematický obsah. astronomické (např. mapy hvězdné oblohy), geologické (stavba a složení zemské kůry), klimatické mapy atd.

## Slide 20: Obsah mapy:
Mapové značky se využívají pro zákres objektů na mapě, jejich význam musí být vždy uveden v legendě.
bodové – pro města, průmysl
čarové – pro protáhlé objekty, komunikace, vodstvo
plošné – barvou nebo rastrem odlišená území
Výškopis:
zobrazuje reliéf, jedná se o výškové body doplněné číselnými údaji o výšce – kótami, udávajícími nadmořské výšky.
vrstevnice spojují body o stejné nadmořské výšce, nemohou se křížit, vrstevnicový interval uvádí rozestup vrstevnic
výškopis může být vyjádřen i barevnou stupnicí, nebo rastrem
reliéf nejlépe vystihují reliéfní mapy, nebo stupňové modely
Polohopis:
zahrnuje celý topografický obsah bez reliéfu
pravidla: vodní toky modře, rostlinný a půdní kryt barvou nebo rastrem, sídla půdorysně nebo kroužky, komunikace a hranice čárovými značkami
znázornění tematického obsahu: lokalizované diagramy, kartodiagramy, kartogram

## Slide 21: mapa topografická (turistická) mapa tematická (průmysl a NS)

## Slide 22: Popis mapy:
uvádí názvy objektů na mapě
podle druhu objektu: choronyma – jména vodorovných částí souše (kontinentů), místní jména (sídel, ulic), pomístní jména (přírodní objekty, řeky, hory)
podle původu jména: domácí jména (v domovském státě uživatele mapy, Vltava, Cheb), cizí jména (jména objektů v cizině, thein, Roma), vžitá jména (exonyma, domácí podoby cizích jmen, Drážďany, Londýn)
přepis názvů z jiných abeced do češtiny: Užívá se například transliterace (přepisu jiné abecedy, např. azbuky), nebo transkripce (přepisu znakového písma, např. čínských znaků, nelze jednoduše převést zpět, většinou odpovídá výslovnosti v daném jazyce).